## Slide 2
مونوکسید کربن

## Slide 3
همه ساله در جهان خبر‌های تلخی از مرگ و مسمومیت افراد بر اثر استشمام گاز مونوکسید کربن منتشر می‌شود

## Slide 4
ولی
با آمدن زمستان عواملی که موجب نگرانی همگان میشود گازگرفتگی ناشی از استشمام گاز مونوکسید است
با توجه به ویژگی های این قاتل خاموش که

## Slide 5
مونواکسیدکربن بر اثر احتراق ناقص انواع سوخت ها تولید می شود و بخاطر میل ترکیبی آن با هموگلوبین خون که 250 برابر بیشتر از اکسیژن است می تواند باعث ایجاد آسیب در افراد شود

## Slide 6
اما با رعایت نکات ایمنی می‌توان از بروز مسمومیت پیشگیری کرد

## Slide 7
اگر سرد بود بررسی را از خروجی لوله انجام دهیم شاید لانه سازی پرندگان، رویش گیاهان خزنده و گیاهان اطراف موجب مسدود شدن مسیر دودکش شده
درابتدا باید بعد از روشن کردن وسایل گاز سوز به از داغ بودن لوله آن مطمین شویم

## Slide 8
از کلاهک استاندارد برای جلوگیری از برگشت گاز به داخل فضای بسته استفاده کنیم
نباید تمامی روزنه های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود باشد

## Slide 9
هر وسیله گازسوز باید دودکش جداگانه با کلاهک مخصوص H )مانند( داشته باشد. مثلا چند بخاری به یک لوله مشترک ختم نشود
رنگ شعله باید آبی باشد، و اگر رنگ شعله قرمز، زرد و یا نارنجی باشد، حتما امکان مسمومیت وجود دارد

## Slide 10
از تماس مستقیم لوله بخاری با پنجره جدا خودداری شود
از تبدیل وسایلی که با سوخت های دیگر کار میکنند به نوع گازسوز جدا خودداری شود

## Slide 11
از استفاده بخاری فاقد دودکش در محل بسته جدا خودداری کنید
قراردادن لوله خروجی بخاری به داخل ظرف آب باعث افزایش انتشار گاز در محیط میشود

## Slide 12: اصول ایمنی و پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن
شيب لوله هاي افقي درداخل واحدها بايد مثبت و روبه بالا وارتفاع عمودي لوله دربيرون حداقل سه برابر طول افقي آن باشد.

## Slide 13: اصول ایمنی و پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن
لوله نبايد دچار پيچ و خم داخل ديوار يا داخل منزل باشد .

## Slide 14: اصول ایمنی و پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن
مشترك بودن لوله هود آشپزخانه با آبگرمكن ممنوع است چون دراثر برگشت گاز از هود به داخل محيط آشپزخانه و خانه دچار مسموميت و گاز گرفتگي مي شود .

## Slide 15: اصول ایمنی و پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن
قبل از شروع فصل سرما بايد مسير دودكش به بالاي پشت بام مورد بازديد قرار گرفته تا مسير كاملاً باز باشد.

## Slide 16: اصول ایمنی و پیشگیری از مسمومیت با منواکسید کربن
دودكش واتصالات آن بايد ازجنس مقاوم وبدون هيچگونه منفذ يا نشتي درسرتاسر آن باشد و به كارگيري لوله‌هاي آكاردئوني آلومينيومي مجاز نيست.

## Slide 17
روشن کردن زغال منقل و پیک نیک برای گرم کردن محیط در محوطه های سرپوشیده راه بسیار آسانی است برای مسمومیت با گاز مونوکسید

## Slide 18
روشن گذاشتن خودرو درمحیط پارکینگ سربسته می‌تواند سبب مسمومیت با این گاز مرگبار شود
از اتصال وسایل گازسوز به دریچه دودکش و چفت شدن زانوها اطمینان حاصل کنید

## Slide 19
از نصب کردن آبگرمکن در حمام جدا خودداری کنید قطعا ایجاد خفگی میشود

## Slide 20
درون خانه، به خصوص در محل خواب خود، دستگاه هشدار مونواکسیدکربن نصب کنید
تعمیر یا نصب وسایل گرمایشی توسط افراد غیر مجرب و بی تجربه باعث ایجاد خطر می شود

## Slide 21
انتهای کليه دودکش های Hشکل بايد حداقل يک متر ازسطح بام وحداقل يک متر ازديوار جانبی بام فاصله داشته باشد